- Устанавливаем QPST (если ещё не установлен). Процедура проверена с QPST v. 2.7.402.

- Качаем набор файлов прошивки (.mbn и .hex), распаковываем файлы в папку, не содержащую пробелов и кириллических символов в пути.

- Вначале, если состояние модема это позволяет, стоит сделать резервную копию NVRAM. Подключаем модем к компьютеру, запускаем приложение QPST Configuration, открываем вкладку Ports, если диагностический порт модема не был распознан автоматически (нет обнаруженных портов),

нажимаем  Add new port и добавляем порт вручную. Если точно не знаете номер порта, можно пробовать все, при правильном выборе в поле Phone появится какое-либо осмысленное значение.

Далее запускаем QPST Software Download, выбираем закладку Backup, выбираем этот порт (кнопка Browse напротив надписи Port), задаём имя QCN-файла для сохранения NVRAM, нажимаем на кнопку Start и ждём завершения процесса.

- Переводим модем в режим emergency download. Для этого снимаем крышку и находим точку, обозначенную красной точкой на рисунке:

Замыкаем эту точку на "землю" (можно иголкой, металлической скрепкой, или куском провода на рамку металлического экрана), и, держа замкнутой, включаем питание модема. Он должен перейти в состояние с доступным начальным загрузчиком (QCDL), в списке устройств в ДУ при этом появляется новый порт, для которого вручную нужно "насильно" установить любой драйвер COM-порта USB, если драйвер не установится автоматически. Запоминаем адрес порта.

- Запускаем приложение QPST Configuration и добавляем в список QCDL-порт. Если всё в порядке, то в колонке Phone в строке с этим портом должно отображаться "Q/QCP-XXX (Download)".

- Запускаем приложение QPST Software Download. Идём через меню в Options - Settings и выбираем из списка "MDM9615 (NAND flash)" для параметра "ARMPRG to use...".

- Выбираем закладку User Partitions. Нажав на кнопку Browse в верхней строке (Port:), выбираем порт, к которому подключен модем.

- Нажимаем вторую кнопку Browse (рядом с полем "Partition table") и выбираем файл partition.mbn из папки, в которую ранее (п. 2) были помещены файлы комплекта.

- Далее, переходим к заполнению таблицы в левой части интерфейса (partition name | file path). Окно редактирования для каждой из её строчек открывается по двойному клику на эту строчку. В ней перечисляются названия разделов внутреннего флеш-накопителя модема, и соответствующие им файлы прошивки.

Здесь перечислены все разделы для полной прошивки:

0:SBL1            - sbl1.mbn

0:SBL2            - sbl2.mbn

0:RPM             - rpm.mbn

0:DSP1           - dsp1.mbn

0:DSP2           - dsp2.mbn

0:APPSBL        - appsbl.mbn

0:APPS           - apps.mbn

0:SYSTEM       - system.mbn

0:USERDATA   - userdata.mbn

Название вносится в поле "Partition name" в таком виде, как они указаны здесь (0:название заглавными буквами), соотвестствующий файл выбирается с помощью кнопки Browse рядом с полем "Partition data file path". Дополнительно, для каждой строки нужно установить галочку "Download this partition?".

Вносить разделы нужно именно в той последовательности, как указано выше: это важно – во всяком случае, для первых 5 разделов. После ввода информацию в таблицу, ещё раз проверяем, что галочки слева от названий разделов, подлежащих прошивке, установлены.

- Устанавливаем галочку "Use Emerg. Host D/L", нажимаем кнопку Start и ждём. Прошивается долго, пугаться этого не стоит. Ход процесса можно наблюдать по progress bar-ам. По завершению реальной прошивки (оба бара - 100%) модем сам перезагружается в тот или иной рабочий режим. После этого QPST "теряет" его, т.к. порт QCDL в рабочем режиме недоступен. Так что на сообщения вроде "не могу найти телефон" внимания обращать не стоит.

Версия 1s

Авторство - vvevvevve

Компиляция – сyrax

Адаптация для Sierra MC73xx - vvevvevve

30.05.2014